## Slide 1
Projet 2007
Etude d’une éolienne
Projet L3

## Slide 2
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D

## Slide 3
DEFINITION DU BESOIN
ACTUALITES
Pénuries de pétrole ;
Coût du carburant ;
Réchauffement climatique ;
Pollution.
SOLUTIONS
Développement des énergies renouvelables et en particulier de la technologie éolienne.
Avantage : source d’énergie inépuisable permettant la transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique.
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D

## Slide 4
OBJECTIFS
Dimensionnement de l’éolienne par :
  L’étude du besoin
  La définition de sa puissance
  Le calcul de sa taille
Modélisation 3D de l’éolienne et en particulier de la partie transformation et transmission de puissance (Solidworks)
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D

## Slide 5
ETUDE DU BESOIN
Village de 300 habitants situé dans les Monts d’Arrée, lieu :
  Peu rentable pour être connecté au réseau
  Venteux : temps de fonctionnement par an élevé
Nécessité de définir :
  La consommation d’électricité par an et par habitant
  La vitesse moyenne du vent sur le lieu d’implantation
  Le temps de fonctionnement sur une année
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D

## Slide 6
CALCUL ENERGETIQUE (1)
Détermination de la consommation annuelle :
  Nombre d’habitants : 300
  Consommation : 2 MWh/an/hab
600 MWh/an (quantité d’énergie à produire par l’éolienne)
Temps de fonctionnement : 2000h/an
Puissance de l’éolienne : 0,3 MW
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D

## Slide 7
Calcul de la puissance du vent :
  Vitesse moyenne du vent : 7,5 m/s
  Formule :
Puissance transmise à l’éolienne (Betz) :
CALCUL ENERGETIQUE (2)
P3
Multipli-
cateur
Géné-
ratrice
P1 (ω1, C1)
P2 (ω2, C2)
ηM
ηG
Pvent (v)
Schéma de principe
Pvent = 0,5.π.r2.v3.ρ
Péolienne = (16/27).Pvent = P1
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D

## Slide 8
DIMENSIONNEMENT
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D
Puissance à la sortie :
Calcul du rayon :
r =
P3 = ηG.ηM.P1
P3
Multipli-
cateur
Géné-
ratrice
P1 (ω1, C1)
P2 (ω2, C2)
ηM
ηG
Pvent (v)

## Slide 9
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D
Fréquence de rotation constante
Train épicycloïdal = Multiplicateur
CHAINE CINEMATIQUE

## Slide 10
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D
CHAINE CINEMATIQUE

## Slide 11
SOMMAIRE
Présentation du projet
Description du besoin
Chaîne cinématique
Modélisation 3D
MODELISATION 3D : SOLIDWORKS